## Slide 1: Mbed Lab 6 Report Interrupts, timers, tasks and RTOS
109033130 唐振家

## Slide 2: 1、Interrupt
一、Lab Description
說明：
利用Interrupt物件，使得當按鈕按下時，能夠中斷，同時做到兩個loop

## Slide 3: 2、Simple Timer
一、Lab Description
說明：
使用Timer物件計時，並用chrono底下的duration_cast去更改顯示秒數的單位

## Slide 4: 3、Multiple Timer
一、Lab Description
說明：
使用多個Timer，使用Timer物件計時，使Led燈可以分別以1、2秒閃爍，每亮或暗就執行一次reset，後重新計時。

## Slide 5: 4、Simple Timeout
一、Lab Description
說明：
使用Timeout物件，使Led燈在亮2秒之後變暗，而在while loop中，讓另一Led燈以200ms閃爍。

## Slide 6: 5、Simple Ticker
一、Lab Description
說明：
使用Ticker物件，使Led燈可以以2秒為循環作明暗變換，而在while loop中，讓另一Led燈以200ms閃爍。

## Slide 7: 6、Application -- Debounce
一、Lab Description
說明：
使用Timer、Interrupt物件做到按鈕以及防彈跳，當按鍵按下去之後，進入function toggle中，確保距離上次觸發經過1秒之後，改變Led燈狀態，然後重新計時。

## Slide 8: 7、Multi-Thread Example
一、Lab Description
說明：
使用Thread物件，開始成後除了while loop可以執行Led燈以1s亮暗變化外，也可以另外執行另一顆Led燈以500ms亮暗

## Slide 9: 8、EventQueue Example
一、Lab Description
說明：
使用EventQueue物件，利用call馬上執行指令，call_in取代Timeout，在開始2秒後執行，call_every取代Ticker，在開始後每1秒執行一次

## Slide 10: 9、EventQueue in a Thread
一、Lab Description
說明：
使用EventQueue、 Interrupt、Thread物件，利用Thread呼叫callback function，使EventQueue開始啟用，當按鍵被按下時進到Trig_led1，led1變換後， EventQueue因為已被啟動所以進入led1_info，print出字樣。

## Slide 11: 10、Scheduling of EventQueue Calls
一、Lab Description
說明：
使用EventQueue、 Interrupt、Thread物件，利用Thread呼叫callback function，使EventQueue開始啟用，先印出字體，當按鍵被按下時進到rise_handler，使用EventQueue 的call印出資料，且led1變換，當按鍵被芳開時進到fall_handler，印出資訊後led1變換

## Slide 12: 11、Two Threads of EventQueue with Different Priorities
一、Lab Description
說明：
將Thread設置Priority分別喚醒printfQueue、eventQueue，Ticker透過eventQueue使led燈在1秒後變換，當按鍵被放開時，印出資料。

## Slide 13: git remote repository
二、Demo and Checkpoints
說明：
Switch the blue LED every 500ms without using the sleep for function